## Slide 1: Histogram oraz binaryzacja obrazów biometrycznych
Podtytuł

## Slide 2: AGENDA
Zarys historyczny
Czym jest histogram?
Operacje wykonywane na podstawie histogramu
Czym jest binaryzacja?
Metody binaryzacji globalnej
Metody binaryzacji lokalnej
Wnioski
Pytania

## Slide 3: Czym jest histogram?
Histogram jest jedną z metod przedstawienia graficznego rozkładu empirycznego cechy. Najczęściej jest to wykres kolumnowy.
W przypadku obrazu kolorowego przedstawianymi danymi są liczności wystąpienia poszczególnych odcieni poszczególnych kanałów kolorów, dlatego najczęściej tworzonymi histogramami na potrzeby biometrii są te prezentujące liczność wystąpień odcieni jednej z barw podstawowych: zieleni, niebieskiego oraz czerwonego. Rzadziej wykorzystywany jest histogram przedstawiający uśrednione wartości trzech kanałów, bądź trójwymiarowy wykres przedstawiający histogram wszystkich trzech kanałów.

## Slide 4: Histogram

## Slide 5: Operacje wykonywane na podstawie histogramu
Wybrane operacje oraz zastosowania

## Slide 6: Rozciągnięcie histogramu
Operacja wykonywana wówczas, gdy nie pokrywa on całego zakresu, który może być pokryty przez składowe obrazu.
Rzadziej operacja wykonywana, gdy chcemy uwidocznić cechy, które nie widoczne są dla ludzkiego oka z powodu niskiego kontrastu obrazu
- maksymalna możliwa wartość składowej w obrazie
- minimalna wartość składowej w obrazie
- maksymalna wartość składowej w obrazie

## Slide 7: Wyrównanie histogramu
Ma na celu zwiększenie globalnego kontrastu obrazu poprzez rozciągnięcie wartości w szerszy zakres
Operacja polega na stworzeniu tablicy LUT (Look-up table), dzięki której pikselom w obrazie zostają przypisane nowe wartości
s – liczba punktów (pikseli) w obrazie
i – wartość składowej obrazu oryginalnego
- pierwsza niezerowa wartość dystrybuanty obrazu oryginalnego
k – liczba możliwych wartości w obrazie

## Slide 8: Wyrównanie histogramu (porównanie obrazów)
Obraz oryginalny
Obraz po wyrównaniu histogramu

## Slide 9: Wyrównanie histogramu (porównanie histogramów)
Histogram przed
Histogram po

## Slide 10: Histogram pionowy i poziomy
Są to przykłady histogramów stosowanych do obrazów binarnych
Ich tworzenie polega na zliczaniu ilości wystąpień interesujących pikseli (czarnych bądź białych) w wierszu bądź kolumnie w zależności od histogramu

## Slide 11: Czym jest binaryzacja?
Jednym z zasadniczych zadań analizy obrazu jest segmentacja, czyli podział obrazu na obszary spełniające pewne kryterium jednorodności.
Jedną z najprostszych metod jest progowanie. Polega ono na porównywaniu wartości każdego z pikseli z góry określonym progiem. Najprostsza metoda wygląda następująco:

## Slide 12: Metody binaryzacji globalnej
Wybrane metody wraz z opisem i prezentacją wyników

## Slide 13: Metoda Otsu
Metoda Otsu (1979) jest przykładem progowania optymalnego, co oznacza, że wartość znalezionego progu jest optymalna w sensie optymalizacji funkcji kryterialnej.
Funkcją kryterialną w metodzie Otsu jest minimalizacja wariancji wewnątrzklasowej bądź maksymalizacja wariancji międzyklasowej.
Podczas używania metody Otsu następuje podział na dwie funkcje prawdopodobieństwa: rozkład klasy obiektu oraz rozkład klasy tła .
Wariancja globalna w ramach jednego obrazu jest wielkością stałą, niezależną od przyjętego progu. Próg wpływa natomiast na wartości wariancji wewnątrz- oraz międzyklasowej, których suma daje wariancję globalną.

## Slide 14: Otsu
Obraz w odcieniach szarości
Obraz po binaryzacji

## Slide 15: Metoda globalnej entropii (Metoda Puna)
Metoda ta wykorzystuje entropię jako kryterium wyboru progu.
Podobnie jak w przypadku metody Otsu dokonywany jest podział na dwie klasy: klasę tła oraz klasę obiektu.
Kryterium wyboru progu jest entropia obrazu po binaryzacji. Piksele obrazu po binaryzacji należą do jednej z dwóch klas. Entropia maksymalną wartość przyjmuje gdy prawdopodobieństwo każdej z klas jest zbliżone do 0,5. Co oznacza, że dokonywany wybór progu spowoduje wystąpienie takiej samej liczby pikseli w kolorze czarnym i białym.

## Slide 16: Metoda Puna
Odcienie szarości
Po binaryzacji

## Slide 17: Progowanie iteracyjne (Ridler, Calvard)
Metoda iteracyjnego nie wymaga żadnej wcześniejszej wiedzy na temat obrazu tj. wielkość i położenie obiektów.
Algorytm:
Oszacuj początkową wartość progu, np. przyjmij, że tło stanowi ą cztery narożne piksele obrazu; pozostałe piksele stanowią piksele obiektu. Przy takim za łożeniu wyznacz średnią jasność tła oraz średni ą jasność obiektu . Za wartość progową przyjmij:
2. W n-tej iteracji wyznacz wartość średnią dla klasy tła oraz klasy obiektu, przy czym podziału na klasy dokonaj dla progu wyznaczonego w poprzedniej iteracji algorytmu
3. Wyznacz nową wartość progu:
4. Gdy T(n+1) = T(n) zatrzymaj algorytm. W przeciwnym wypadku przejdź do punktu 2.

## Slide 18: Ridler, Calvard
Odcienie szarości
Po binaryzacji

## Slide 19: Porównanie wyników

## Slide 20: Metody binaryzacji lokalnej
Wyniki binaryzacji na przykładach wraz z omówieniem ich zasad działania, jak również z porównaniem wyników.

## Slide 21: White, Rohrer
Metoda White’a i Rohrer’a jest prostą metodą progowania lokalnego, w której wartość progu ustalana jest niezależnie dla każdego piksela obrazu na podstawie wartości średniej w otoczeniu danego piksela:
,gdzie B oraz f są odpowiednio obrazem po binaryzacji oraz obrazem wejściowym, μ jest średnią z wartości pikseli w kwadratowym oknie, którego środkiem jest piksel aktualnie analizowany, k jest parametrem.
Metoda opiera się na założeniu, że piksele znaków (tekst) przyjmują w obrazie wartości dużo mniejsze niż piksele otoczenia.
Problemem metody jest trudność doboru wartości parametru k odpowiedniej dla szerokiej klasy dokumentów. Metoda nie zapewnia odpowiedniego stopnia adaptacji progu do lokalnej charakterystyki obrazu.

## Slide 22: White, Rohrer
Odcienie szarości
Po binaryzacji przy wielkości okna 11 i parametrze k = 1,05

## Slide 23: Bernsen
Jedna z najprostszych metod progowania lokalnego, która jednocześnie w wielu wypadkach jest wystarczająco efektywna.
Wartość progu ustalana jest niezależnie dla każdego piksela obrazu na podstawie wartości minimalnej oraz maksymalnej w ustalonym otoczeniu piksela:
gdzie oraz są odpowiednio wartością minimalną i maksymalną w otoczeniu piksela. Jako otoczenie przyjmuje się najczęściej kwadratowe okno o nieparzystym rozmiarze, którego środkiem jest aktualnie przetwarzany piksel. W przypadku, gdy kontrast w obrębie okna jest mniejszy od ustalonego parametru przynależności przetwarzanego piksela do określonej klasy nie ustala się nie na podstawie progu T(i,j), ale na podstawie wybranego eksperymentalnie progu globalnego, Tg.

## Slide 24: Bernsen
Odcienie szarości
Po binaryzacji przy oknie wielkości 11, Tg = 150, epsilon =20

## Slide 25: Niblack
Metoda powstała w 1986 roku.
Jest przykładem metody progowania lokalnego. Próg ustalany jest niezależnie dla każdego piksela obrazu na podstawie znajomości średniej oraz odchylenia standardowego (wariancji) wartości pikseli z jego otoczenia. Jako otoczenie przyjmuje się najczęściej kwadratowe okno o nieparzystym rozmiarze, którego środkiem jest piksel aktualnie rozpatrywany. Wartość progu dana jest równaniem:
gdzie μ i σ są odpowiednio wartością średnią oraz odchyleniem standardowym wyznaczonym dla bloku, natomiast k jest parametrem progowania; k<0;
Efektywność binaryzacji z progiem ustalanym w powyższy sposób zależy od rozmiaru okna oraz parametru k. Okno zbyt małe powoduje silną wrażliwość na zakłócenia lub niejednorodności w obrazie, co jest szczególnie widoczne w obszarach tła (bez obecności tekstu). Okno zbyt duże powoduje niszczenie krawędzi obiektów. Problem ten pojawia się też w przypadku innych metod wykorzystujących średnią w bloku do ustalenia wartości progu.

## Slide 26: Niblack
Odcienie szarości
Po binaryzacji przy użycia okna 11 oraz k = - 0,3

## Slide 27: Porównanie wyników

## Slide 28: Pytania…
I odpowiedzi.